TECNOLOGÍA 3º ESO “ELECTRICIDAD”
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Nombre _______________________________________

Utilizando la ley de ohm, calcula la intensidad de los siguiente circuitos:

R1= 25 Ω
R2= 40 Ω

45V
    100V

R3= 60 Ω

R1= 25 kΩ
R2= 25 kΩ

5V

    10V

18V

Calcula el valor de la intensidad total, intensidades de cada receptor, tensiones y resistencia equivalente de los siguientes circuitos:

I	I

R1= 25 Ω
R3= 25 Ω

I1
I2
I3
R1= 3kΩ

R2= 25 Ω

I1
I2
    80V

R2= 4k Ω
R3= 8k Ω

125V

R4= 6kΩ

I
R3= 12 Ω

R5= 42 Ω

I1
I2
I3
R1= 100Ω
I
R1= 25 Ω

I4

R4= 34 Ω

R3= 34Ω

      50V

R2= 100Ω

I3
I4
I2

125V
R4= 90Ω
R5= 60Ω

23V

R2= 5 Ω

50V

Realiza los cálculos necesarios para completar la tabla con lo que marcan los instrumentos de medida del siguiente circuito:

A

R1= 1kΩ
R2= 4kΩ
R3= 12kΩ

A
A

A

R4= 8kΩ

V
V
V
V

12V
 I1=5mA
 I2=9mA
 IT=14mA
 V=18V
 V=4V
 V=7V
A
B
C
D

Reqv	Ω
VAB	V
VBC	V
VCD	V
IT	A
I1	A
I2	A
I3	A
VR4	V
VR3	V

Los ejercicios deberán realizarse en folios aparte indicando y llevando a cabo una limpieza en la resolución de los mismos.